## Slide 1: Station météorologique embarquée sur STM32
CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS · BLOC SYSTÈMES EMBARQUÉS (A2)
Conception, développement et validation d'un système météorologique destiné à une application maritime
Projet Worldwide Weather Watcher
Prototype « AURA » sur carte NUCLEO-L476RG
ÉQUIPE
Membre 1 · Membre 2 · Membre 3 · Membre 4
Présentation 20 min · Démonstration 20 min · Questions
STM32
L476RG
°C
lx
GPS
SD
LED
RTC
Schéma de principe : le microcontrôleur et ses périphériques
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 0 min 30 IDÉE ESSENTIELLE — Présenter l'équipe et le sujet en une phrase. À DIRE (oral) — « Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes [prénoms]. Nous allons vous présenter AURA, notre prototype de station météorologique embarquée, réalisé sur une carte STM32 Nucleo dans le cadre du projet Worldwide Weather Watcher. C'est un prototype de laboratoire, pas encore un équipement installé sur un navire. » TRANSITION — « Voici comment nous allons dérouler ces vingt minutes. »

## Slide 2: Sommaire
PLAN DE LA PRÉSENTATION
01
Contexte et objectifs
Besoin de l'AIVM
Problématique
Cahier des charges
p. 3–4
02
Matériel et architecture
Composants
Schéma fonctionnel
Organisation du firmware
p. 5–7
03
Fonctionnement logiciel
Acquisition des données
Modes de fonctionnement
Interruptions et erreurs
p. 8–11
04
Automatisation et validation
Script Bash
Conformité au CDC
Tests et corrections
p. 12–14
05
Démonstration et conclusion
Scénario de démonstration
Bilan et perspectives
p. 15–16
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 0 min 30 IDÉE ESSENTIELLE — Annoncer les cinq parties et la logique du déroulé. À DIRE (oral) — « Nous commencerons par le contexte et le cahier des charges, puis le matériel et l'architecture. Nous détaillerons ensuite le fonctionnement logiciel : acquisition, modes, interruptions et erreurs. Nous terminerons par l'automatisation et la validation, puis par le scénario de la démonstration qui suivra cette présentation. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Répartition : Membre 1 → p. 1 à 5 (contexte, cahier des charges, matériel) ; Membre 2 → p. 6 à 8 (architectures, acquisition) ; Membre 3 → p. 9 à 11 (modes, interruptions, erreurs) ; Membre 4 → p. 12 à 16 (script, conformité, validation, démo, conclusion). • Environ 5 min par intervenant, 20 min au total. TRANSITION — « Commençons par le besoin. »

## Slide 3: Contexte : des navires qui mesurent la météo
01 · CONTEXTE ET OBJECTIFS
L'Agence Internationale pour la Vigilance Météorologique (AIVM) veut déployer sur les océans des navires équipés de stations météo embarquées.
Ces stations mesurent des paramètres liés à la formation des cyclones et d'autres catastrophes naturelles. À long terme, les navires pourraient échanger leurs données.
Des compagnies maritimes acceptent d'en équiper leurs bateaux, à condition que la station reste simple, efficace et pilotable par un membre d'équipage.
Notre mission
Réaliser le prototype de cette station sur une carte STM32 Nucleo, puis en démontrer le fonctionnement.
°C
Mesurer
Température de l'air, hygrométrie, luminosité et position GPS
SD
Enregistrer
Une ligne horodatée par mesure, sur carte SD
LED
Piloter simplement
Deux boutons, une LED d'état et une console série
Source : sujet du projet Worldwide Weather Watcher (CESI)
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 1 min 15 IDÉE ESSENTIELLE — Le besoin vient du client fictif du sujet (AIVM) ; notre rôle est de réaliser le prototype. À DIRE (oral) — « Le sujet nous place dans le rôle d'une start-up mandatée par l'AIVM, l'Agence internationale pour la vigilance météorologique. L'agence veut équiper des navires de stations météo embarquées, pour mesurer les paramètres qui influencent la formation des cyclones. Les compagnies maritimes sont d'accord, à une condition : la station doit rester simple, et pilotable par un membre d'équipage qui n'est pas spécialiste. Notre mission : réaliser le prototype de cette station sur une carte STM32 Nucleo, et prouver qu'il fonctionne. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Ne pas affirmer que la station améliore la sécurité maritime ou remplace des instruments certifiés : c'est un prototype qui n'a pas été testé en mer. TRANSITION — « Ce besoin se traduit en une problématique et un cahier des charges précis. »

## Slide 4: Problématique et cahier des charges
01 · CONTEXTE ET OBJECTIFS
Problématique — comment concevoir sur STM32 une station autonome qui mesure, horodate et enregistre des données météo de façon fiable, tout en restant simple à piloter par l'équipage ?
1
Fonctions attendues
Mesure périodique (LOG_INTERVAL, 10 min par défaut)
Une ligne horodatée par mesure sur carte SD
4 modes : standard, configuration, maintenance, économique
État et erreurs signalés par une LED RGB
Paramètres réglables par liaison série
2
Contraintes
Carte imposée : STM32 Nucleo (Cortex‑M4)
Capteurs sur des bus variés : I2C, SPI, UART, 1 fil
Capteur muet → « NA » après TIMEOUT (30 s)
Carte SD retirable sans corrompre les données
Économie de batterie (mode économique)
3
Livrables évalués
Programme complet de la carte
Script de compilation et de téléversement
Montage minimal autour de la Nucleo
Scénario de démonstration
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 1 min 30 IDÉE ESSENTIELLE — Les exigences du cahier des charges structurent tout le projet. À DIRE (oral) — « Notre problématique : comment concevoir sur STM32 une station qui mesure, horodate et enregistre de façon fiable, tout en restant simple à piloter ? Le cahier des charges impose une mesure périodique, toutes les dix minutes par défaut, et une ligne horodatée par mesure sur carte SD. Il définit quatre modes, un code couleur sur une LED RGB, et une configuration par la liaison série. Côté contraintes : les capteurs utilisent des bus différents ; un capteur qui ne répond pas doit donner NA après un délai TIMEOUT ; et la carte SD doit pouvoir être retirée sans corrompre les données. Les livrables évalués aujourd'hui sont le programme, le script de compilation, le montage et le scénario de démonstration. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • TIMEOUT = 30 s par défaut ; après 2 mesures en timeout, le capteur est signalé en erreur. • Fichiers nommés AAMMJJ_n.LOG ; FILE_MAX_SIZE fixe la taille au-delà de laquelle le fichier est archivé. TRANSITION — « Voyons le matériel retenu pour répondre à ces exigences. »

## Slide 5: Matériel utilisé
02 · MATÉRIEL ET ARCHITECTURE
MCU
NUCLEO-L476RG
STM32L476RG, Cortex‑M4 à 80 MHz, ST-LINK intégré
USB · ST-LINK
°C
DHT11
Température de l'air et hygrométrie
1 fil · PB0
lx
BH1750 (GY-302)
Luminosité en lux
I2C1
GPS
Module GPS
Position et heure UTC (trames NMEA)
USART3 · 9600 Bd
SD
Module carte SD
Stockage des mesures (FAT32)
SPI1 + FatFS
RTC
RTC interne
Date et heure de chaque mesure
Périphérique interne
RGB
LED RGB
État du système et erreurs (anode commune)
3 GPIO
BP
2 boutons poussoirs
Changement de mode (rouge, vert)
GPIO + EXTI
LCD
Écran LCD 1602 I2C
Affichage local (ajout, non exigé)
I2C1
Capteurs
Stockage et temps
Interface utilisateur
!
Prévu au CDC, absent du kit : capteur de pression → non implémenté
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 1 min 15 IDÉE ESSENTIELLE — Présenter uniquement le matériel réellement utilisé et le rôle de chaque élément. À DIRE (oral) — « D'abord, la carte NUCLEO-L476RG : un microcontrôleur STM32L476RG, cœur Cortex‑M4 cadencé à 80 MHz, avec 1 Mo de Flash et 128 Ko de RAM, et une sonde ST-LINK intégrée qui sert à la programmation et à la console série. Le DHT11 mesure la température de l'air et l'humidité, le BH1750 la luminosité, et le module GPS donne la position et l'heure UTC. Les mesures sont stockées sur une carte SD et horodatées par la RTC interne du microcontrôleur. Pour l'interaction : deux boutons, une LED RGB d'état, et un écran LCD que nous avons ajouté pour lire les mesures sans PC. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Le capteur de pression prévu au cahier des charges n'était pas dans le kit : il n'est pas implémenté (la commande PRESSURE répond qu'il n'est pas disponible). • Écarts assumés avec le CDC : luminosité mesurée par un capteur numérique I2C (BH1750) et non analogique ; RTC interne au STM32 au lieu d'un module RTC I2C externe. • Couleurs des pastilles : turquoise = capteurs, bleu marine = stockage et temps, gris = interface utilisateur. • LED RGB à anode commune (constaté le 18/10/2026) : logique de commande inversée dans rgb_led.h. TRANSITION — « Je laisse la parole à Membre 2, qui va vous montrer comment ces éléments sont reliés. »

## Slide 6: Architecture matérielle
02 · MATÉRIEL ET ARCHITECTURE
STM32L476RG
Cortex‑M4 · 80 MHz
1 Mo Flash · 128 Ko RAM
RTC interne
horloge LSI, recalée par le GPS
Flash
paramètres (pas d'EEPROM)
NVIC
EXTI · UART · SysTick
DHT11
1 fil · PB0
BH1750
I2C1 · PB8 / PB9 · adresse 0x23
Module GPS
USART3 · PC10 / PC11 · 9600 Bd
Boutons rouge / vert
PC3 · PC13 (B1) · interruptions EXTI
Carte SD (FatFS)
SPI1 · PA5 / PA6 / PA7 · CS PB6
Écran LCD 1602
I2C1 (bus partagé) · adresse auto
LED RGB
GPIO · PA0 / PA1 / PA4
PC · console série
USART2 via ST-LINK · 115 200 Bd
Alimentation : câble USB du ST-LINK (prototype)
1 fil / GPIO
I2C
UART
SPI
Schéma fonctionnel, pas un schéma de câblage
Notes: Intervenant : Membre 2 · Durée indicative : 1 min 30 IDÉE ESSENTIELLE — Chaque périphérique, son bus de communication et ses broches. À DIRE (oral) — « Tout est centré sur le STM32. À gauche, les entrées : le DHT11 sur une seule broche, PB0, avec un protocole propriétaire chronométré à la microseconde ; le BH1750 sur le bus I2C1 ; le GPS sur l'USART3 à 9600 bauds ; et les deux boutons, qui déclenchent des interruptions EXTI. À droite, les sorties : la carte SD en SPI1 avec la bibliothèque FatFS, l'écran LCD qui partage le bus I2C avec le BH1750, la LED RGB sur trois sorties GPIO, et le PC, relié par l'USART2 du ST-LINK à 115 200 bauds, pour la configuration et la maintenance. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Bus I2C1 à 100 kHz avec deux esclaves : BH1750 à l'adresse 0x23 et écran LCD (PCF8574) détecté automatiquement entre 0x20–0x27 et 0x38–0x3F. • PA5 est à la fois le SCK du SPI1 et la LED verte LD2 de la carte : LD2 n'est pas utilisée. • La RTC tourne sur l'oscillateur interne LSI (le quartz LSE n'est pas exploité dans le code) : elle dérive, d'où le recalage sur l'heure GPS. • Les paramètres sont stockés dans la dernière page de la Flash (0x080FF800) avec un mot magique et une somme de contrôle : le STM32L476 n'a pas d'EEPROM. • Côté GPS, seule la ligne TX du GPS → RX du STM32 (PC11) est exploitée par le programme. TRANSITION — « Côté logiciel, voici comment le firmware est organisé. »

## Slide 7: Architecture logicielle du firmware
02 · MATÉRIEL ET ARCHITECTURE
Application · station.c
modes, acquisition, carte SD, configuration, LED et erreurs
Démarrage · main.c
initialisation, diagnostic matériel
Pilotes des composants
dht11.c · bh1750.c · lcd_i2c.c · rgb_led.c
Middleware FatFS
système de fichiers + user_diskio.c (SD en SPI)
HAL STM32L4 + CMSIS
code généré par STM32CubeMX
Langage C · HAL STM32 · compilation CMake + Ninja + arm-none-eabi-gcc
En parallèle : interruptions SysTick, EXTI et UART (p. 10)
Mise sous tension / reset
HAL_Init · horloge 80 MHz
init. GPIO, RTC, I2C1, SPI1, USART2/3, FatFS
B1 maintenu ?
oui
Diagnostic matériel : 9 tests + bilan
non
Station_Init()
paramètres Flash, boutons, UART, écran ; mode initial : CONFIG si rouge maintenu, sinon STANDARD
while (1) → Station_Loop()
1. Événements des boutons → changement de mode
2. Rafraîchir l'écran LCD (toutes les 1 s)
3. Selon le mode : commandes série · acquisition + SD · affichage série
Notes: Intervenant : Membre 2 · Durée indicative : 1 min 45 IDÉE ESSENTIELLE — Un firmware en couches, et une boucle principale qui délègue au mode courant. À DIRE (oral) — « Le code est organisé en couches. En bas, la HAL et CMSIS générées par STM32CubeMX. Au-dessus, FatFS pour le système de fichiers de la carte SD, puis les pilotes de nos composants : DHT11, BH1750, écran LCD et LED RGB. main.c initialise le matériel, et station.c contient toute la logique applicative. Au démarrage, on configure l'horloge à 80 MHz et les périphériques. Si le bouton bleu B1 est maintenu, on lance un diagnostic du matériel. Sinon, Station_Init charge les paramètres depuis la Flash, configure les boutons et les liaisons série en interruption, puis choisit le mode initial : configuration si le bouton rouge est maintenu, standard sinon. Ensuite, la boucle infinie appelle Station_Loop : elle traite les événements des boutons, rafraîchit l'écran chaque seconde, puis exécute le traitement propre au mode courant. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • USART2 (console du ST-LINK) est initialisé à la main (USART2_Init_Manuel) car CubeMX ne l'avait pas généré. • Le diagnostic matériel n'est pas un cinquième mode : c'est un outil de test au démarrage (9 tests : LED, 2 boutons, DHT11, scan I2C + BH1750, RTC, carte SD, GPS, LCD). • Horloge système : HSI 16 MHz → PLL ×10 ÷2 = 80 MHz. TRANSITION — « Zoom maintenant sur le traitement central : l'acquisition des données. »

## Slide 8: Acquisition et traitement des données
03 · FONCTIONNEMENT LOGICIEL
1
Horodatage
RTC interne
Date et heure lues au début de la mesure
« NA » si l'horloge n'a jamais été réglée
2
Température et humidité
DHT11 · 1 fil
Trame de 40 bits chronométrée (compteur DWT) + checksum
Nouvel essai toutes les 2 s jusqu'au TIMEOUT
3
Luminosité
BH1750 · I2C1
Mode continu haute résolution (1 lx)
Valeur brute ÷ 1,2 = lux
4
Position
GPS · USART3
Dernière trame RMC reçue sous interruption, statut « A » exigé
Conversion en degrés décimaux, recalage de la RTC
Une ligne horodatée par acquisition (séparateur « ; »)
date
heure
latitude
longitude
temp. °C
hum. %
lux
Fichier AAMMJJ_0.LOG (ex. 261023_0.LOG), archivé en _1 … _9 au-delà de FILE_MAX_SIZE
Destinations : carte SD (STANDARD, ÉCO) · console série · écran LCD
Règles de traitement
Capteur muet ou désactivé → NA
T hors [MIN_TEMP_AIR ; MAX_TEMP_AIR] → NA + erreur « incohérente »
Humidité retenue si T ∈ [HYGR_MINT ; HYGR_MAXT]
Luminosité classée faible / moyenne / forte
Notes: Intervenant : Membre 2 · Durée indicative : 1 min 45 IDÉE ESSENTIELLE — Une acquisition séquentielle, tolérante aux pannes, qui produit une seule ligne horodatée. À DIRE (oral) — « Une acquisition se déroule en quatre étapes. D'abord l'horodatage par la RTC. Puis le DHT11 : le microcontrôleur envoie un signal de départ, chronomètre les 40 bits de la réponse avec le compteur de cycles DWT du Cortex‑M4 et vérifie la somme de contrôle ; en cas d'échec, on réessaie toutes les deux secondes jusqu'au TIMEOUT. Ensuite le BH1750, en mode continu haute résolution : la valeur brute divisée par 1,2 donne des lux. Enfin le GPS : les trames arrivent en continu par interruption ; nous gardons la dernière trame RMC, nous exigeons le statut A, position valide, et nous convertissons la position en degrés décimaux. Tout est assemblé en une seule ligne horodatée, avec NA pour chaque valeur manquante, puis écrit sur la carte SD, affiché sur la console et sur l'écran. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • La conversion GPS est faite en entiers car le printf de newlib-nano ne gère pas %f. • L'heure GPS (UTC) recale la RTC au premier fix puis dès que l'écart dépasse 2 s ; décalage fixe UTC+1, sans gestion de l'heure d'été. • Une acquisition est interruptible : un appui long pendant l'attente d'un capteur l'annule proprement (ACQ_INTERROMPUE). • Quand le fichier _0 dépasse FILE_MAX_SIZE, il est copié dans la première révision libre (_1 à _9) puis vidé ; une ligne d'en-tête est écrite dans chaque nouveau fichier. • La classification de la luminosité (LUMIN_LOW / LUMIN_HIGH) est affichée sur la console ; le fichier SD garde la valeur en lux. TRANSITION — « Membre 3 va maintenant vous présenter les modes qui pilotent ces acquisitions. »

## Slide 9: Les quatre modes de fonctionnement
03 · FONCTIONNEMENT LOGICIEL
Mise sous tension
● CONFIGURATION
● STANDARD
● MAINTENANCE
● ÉCONOMIQUE
aucun bouton
rouge maintenu au démarrage
30 min sans commande
rouge 5 s
rouge 5 s
(mode précédent)
vert 5 s
rouge 5 s
Ambiguïté du CDC : depuis ÉCO, « rouge 5 s » mène aussi en MAINTENANCE. Choix retenu : retour en STANDARD (paramétrable).
STANDARD LED verte
Une mesure toutes les LOG_INTERVAL (10 min par défaut), écrite sur la carte SD
CONFIGURATION LED jaune
Acquisition arrêtée ; commandes série sauvegardées en Flash ; boutons ignorés
MAINTENANCE LED orange
Carte SD démontée (retrait sans risque) ; mesures en direct sur la console toutes les 2 s
ÉCONOMIQUE LED bleue
Intervalle × 2 ; GPS lu une mesure sur deux
Notes: Intervenant : Membre 3 · Durée indicative : 2 min IDÉE ESSENTIELLE — Quatre modes, des transitions par boutons conformes au CDC, et un choix assumé sur une ambiguïté. À DIRE (oral) — « À la mise sous tension, sans bouton, la station démarre en mode standard, LED verte : une mesure toutes les LOG_INTERVAL, dix minutes par défaut, écrite sur la carte SD. Si l'on démarre en maintenant le bouton rouge, on entre en configuration, LED jaune : l'acquisition est arrêtée et l'on règle les paramètres par la console série ; après 30 minutes sans commande, retour automatique en standard. Depuis le standard, un appui de 5 secondes sur le rouge mène en maintenance, LED orange : la carte SD est démontée, on peut la retirer, et les mesures s'affichent en direct. Un nouvel appui de 5 secondes sur le rouge ramène au mode précédent. Enfin, 5 secondes sur le vert mènent au mode économique, LED bleue : l'intervalle est doublé et le GPS n'est lu qu'une mesure sur deux. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Ambiguïté du CDC : la maintenance serait accessible depuis le mode économique par le bouton rouge, mais le rouge doit aussi ramener du mode économique au standard. Même geste, deux destinations : nous avons choisi le standard (descriptif détaillé). La constante ECO_ROUGE_VERS_MAINTENANCE permet l'autre choix. Conséquence : avec ce choix, on n'entre en maintenance que depuis le standard. • Le bouton « rouge » est le bouton externe PC3 ; le « vert » est le bouton bleu B1 de la carte. • En configuration, la commande EXIT (ajout de l'équipe) permet de sortir sans attendre 30 min. • L'orange est obtenu par rouge + vert à 30 % (modulation logicielle dans le SysTick). TRANSITION — « Ces changements de mode reposent sur des interruptions : voyons comment. »

## Slide 10: Interruptions et événements
03 · FONCTIONNEMENT LOGICIEL
Source | Déclenchée par | Rôle de la routine d'interruption
SysTick · 1 ms | Horloge système | Détecte l'appui long (≥ 5 s) ; anime la LED (couleurs, 1 Hz)
EXTI3 · EXTI15_10 | Front montant ou descendant sur PC3 / PC13 | Anti-rebond 20 ms ; mémorise l'instant de l'appui
USART2 RX | Octet reçu de la console | Assemble la commande jusqu'à « Entrée » → drapeau cmd_prete
USART3 RX | Octet reçu du GPS | Assemble la trame NMEA ; garde la dernière RMC et son instant
Routines courtes
aucun changement de mode dans une interruption
Partage sûr
variables volatile, file de 8 événements, copies sous __disable_irq()
Mesures périodiques
comparaison de HAL_GetTick(), sans timer dédié
Exemple : appui long sur le bouton rouge
1
Front descendant sur PC3 → EXTI3 mémorise l'instant
2
SysTick, chaque ms : appui maintenu depuis 5 s ?
3
Événement EV_LONG_ROUGE déposé dans la file
4
Boucle principale : gerer_evenements() lit la file
5
changer_mode(MAINTENANCE) : carte SD démontée, LED orange
Interruption matérielle
Événement logiciel
Boucle principale
Notes: Intervenant : Membre 3 · Durée indicative : 1 min 30 IDÉE ESSENTIELLE — Les interruptions captent les événements ; la boucle principale décide. À DIRE (oral) — « Nous utilisons quatre sources d'interruption. Le SysTick, toutes les millisecondes, mesure la durée d'appui des boutons et anime la LED : la LED n'est donc jamais bloquée par une mesure lente. Les interruptions EXTI des deux boutons se déclenchent sur les deux fronts, avec un anti-rebond de 20 ms. Les deux UART reçoivent octet par octet : la console assemble une commande, le GPS assemble une trame NMEA. Prenons un appui long sur le rouge : l'EXTI mémorise l'instant de l'appui ; le SysTick constate que 5 secondes se sont écoulées et dépose un événement dans une file ; c'est la boucle principale qui lit cette file et change de mode. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Une interruption n'est pas un changement de mode : les routines restent courtes, tout ce qui est long (carte SD, I2C, changement de mode) se fait dans la boucle principale. • Variables partagées déclarées volatile ; file circulaire de 8 événements ; copie des tampons de commande et de trame GPS sous __disable_irq() / __enable_irq(). • Priorités NVIC : boutons 5, UART 6. En cas de débordement UART, HAL_UART_ErrorCallback relance la réception. • La périodicité des acquisitions n'utilise pas de timer matériel : la boucle compare HAL_GetTick() à l'instant prévu de la prochaine mesure. TRANSITION — « Que se passe-t-il quand quelque chose tourne mal ? »

## Slide 11: Gestion des erreurs et robustesse
03 · FONCTIONNEMENT LOGICIEL
Erreur (par priorité) | Détection | Signal LED | Réaction et reprise
Accès / écriture SD | Montage, ouverture, écriture ou fermeture en échec |  | Carte démontée ; nouveau montage tenté à l'écriture suivante
Carte SD pleine | Espace libre < ligne + FILE_MAX_SIZE |  | Ligne non écrite ; reprise dès qu'il y a de la place
Horloge RTC | Lecture de l'heure ou de la date en échec |  | Erreur levée à la première lecture réussie
Capteur (DHT11, BH1750) | 2 acquisitions consécutives en TIMEOUT |  | Valeur « NA » ; reprise dès une lecture valide
GPS | 2 acquisitions consécutives sans trame RMC |  | Position « NA » ; reprise dès la trame suivante
Donnée incohérente | Température hors [MIN_TEMP_AIR ; MAX_TEMP_AIR] |  | Température « NA » ; reprise quand la valeur redevient plausible
Principe — clignotement à 1 Hz entre le rouge et une 2e couleur (durées 1:1 ou 1:2) ; une seule erreur affichée, la plus prioritaire ; libellé en clair sur l'écran LCD ; erreurs réévaluées à chaque acquisition.
Non couvert — échec d'initialisation (Error_Handler → arrêt) ; pas de chien de garde ; erreurs non journalisées sur la carte SD.
Notes: Intervenant : Membre 3 · Durée indicative : 1 min 30 IDÉE ESSENTIELLE — Six erreurs détectées, signalées et, quand c'est possible, récupérées automatiquement. À DIRE (oral) — « Le cahier des charges définit six erreurs : elles sont toutes implémentées. Chacune a une condition de détection précise : par exemple, un capteur n'est déclaré en erreur qu'après deux acquisitions consécutives en timeout, pour éviter les fausses alertes. Le signal est un clignotement à 1 Hz entre le rouge et une seconde couleur, avec des durées égales ou dans un rapport un pour deux. Si plusieurs erreurs coexistent, la plus prioritaire s'affiche, et l'écran LCD donne le libellé en clair. Surtout, les erreurs sont réévaluées à chaque acquisition : dès que la cause disparaît, la station reprend seule. Pour la carte SD, en cas d'échec, on démonte la carte et on retente le montage à l'écriture suivante. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • À dire honnêtement : un échec à l'initialisation des périphériques mène à Error_Handler, une boucle infinie ; il n'y a pas de chien de garde (watchdog) ; les erreurs ne sont pas journalisées sur la carte. • « Horloge non réglée » n'est pas une erreur RTC : la date est écrite NA jusqu'au premier fix GPS ou à une commande CLOCK / DATE. • Carte pleine : espace libre inférieur à la longueur de la ligne + FILE_MAX_SIZE (marge nécessaire pour copier une archive). • Durées du signal : 500 ms / 500 ms pour 1:1 ; 333 ms rouge / 667 ms pour 1:2. TRANSITION — « Membre 4 va maintenant vous présenter l'outillage et la validation. »

## Slide 12: Script Bash : compiler puis téléverser
04 · AUTOMATISATION ET VALIDATION
scripts/compiler_televerser_court.sh — cœur du script complet scripts/compiler_televerser.sh
#!/usr/bin/env bash
cd "$(dirname "$0")/.." || exit 1
if cmake --preset Debug && cmake --build build/Debug; then
STM32_Programmer_CLI -c port=SWD mode=UR reset=HWrst -w build/Debug/Aura.elf -v -rst
else echo "Échec de compilation : téléversement annulé" >&2; exit 1; fi
1
2
3
4
5
1
Exécuter le script avec Bash
2
Se placer à la racine du projet, d'où que le script soit lancé
3
Configurer (CMake + Ninja + arm-none-eabi-gcc) puis compiler ; le if teste le code de retour
4
Seulement en cas de succès : flasher Aura.elf par le ST-LINK (SWD), vérifier (-v), redémarrer (-rst)
5
Sinon : message d'erreur et code de sortie 1 — la carte n'est pas touchée
Compiler
Succès ?
oui
Téléverser (ST-LINK)
non
Arrêt + message, carte intacte
Une seule commande au lieu de trois manipulations
Jamais de flash d'un binaire périmé
Même procédure sur chaque poste
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 1 min 30 IDÉE ESSENTIELLE — Une seule commande, et jamais de téléversement après une compilation ratée. À DIRE (oral) — « Pour compiler et téléverser, nous utilisons un script Bash. Ligne 2, il se place à la racine du projet. Ligne 3, il configure le projet avec CMake, puis compile avec la chaîne arm-none-eabi-gcc ; le if teste le code de retour de ces deux commandes. Ligne 4, seulement si tout a réussi, STM32_Programmer_CLI écrit Aura.elf dans la Flash via le ST-LINK en SWD, vérifie l'écriture puis redémarre la carte. Ligne 5, sinon, on affiche un message et on sort avec le code 1 : la carte n'est jamais flashée avec un binaire périmé. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Ces cinq lignes sont le cœur de notre script complet scripts/compiler_televerser.sh, qui ajoute un numéro de build (affiché par la commande VERSION), un mode release, la recherche automatique de STM32_Programmer_CLI et l'ouverture du moniteur série. • La version courte suppose que STM32_Programmer_CLI est dans le PATH. • Options du programmateur : -c port=SWD mode=UR reset=HWrst (connexion SWD sous reset matériel), -w (écriture), -v (vérification), -rst (redémarrage). • Sous Windows, l'équivalent PowerShell compiler_televerser.ps1 et des tâches VS Code font la même chose. • Le code est affiché dans un bloc mis en forme, ce n'est pas une capture d'écran. TRANSITION — « Voyons maintenant ce qui est conforme au cahier des charges. »

## Slide 13: Conformité au cahier des charges
04 · AUTOMATISATION ET VALIDATION
Exigence du cahier des charges | Statut | Précision
Mesure périodique, ligne horodatée sur carte SD | Implémenté | Format CSV « ; » ; valeur absente = NA
Fichiers AAMMJJ_n.LOG et archivage | Implémenté | 10 Ko par défaut (CDC : 2 Ko) ; 9 archives / jour max.
4 modes et transitions par boutons | Implémenté | Depuis ÉCO, rouge 5 s → STANDARD (ambiguïté du CDC)
Code LED : 4 modes et 6 erreurs | Implémenté | Clignotement 1 Hz, rapports 1:1 et 1:2
Configuration par la liaison série | Implémenté | 17 commandes du CDC + 3 ajouts, sauvegardées en Flash
TIMEOUT et erreur après 2 échecs | Implémenté | Compteur par capteur ; NA en cas d'absence
Température de l'air et hygrométrie | Implémenté | DHT11 ; valeurs entières
Luminosité | Adapté | BH1750 numérique (I2C) au lieu d'un capteur analogique
Position GPS | Implémenté | Degrés décimaux ; horloge recalée sur le GPS
Pression atmosphérique | Non implémenté | Capteur absent du kit ; commandes PRESSURE signalées
Modules complémentaires (eau, vent…) | Hors périmètre | Prévus « par la suite » dans le CDC
« Implémenté » = présent dans le code, compilé sans erreur le 23/10/2026. Le fonctionnement sur carte est montré en démonstration.
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 1 min IDÉE ESSENTIELLE — Distinguer ce qui est exigé, implémenté, adapté et non réalisé. À DIRE (oral) — « Ce tableau compare le cahier des charges à notre code. L'essentiel est implémenté : acquisition, fichiers et archivage, quatre modes, code LED, configuration, timeouts et GPS. Deux points sont adaptés : la luminosité, mesurée par un capteur numérique I2C car c'est celui du kit ; et la taille des fichiers, 10 Ko par défaut au lieu de 2 Ko, toujours configurable par FILE_MAX_SIZE. Le capteur de pression n'est pas implémenté faute de capteur dans le kit, et les modules complémentaires sont hors du périmètre de cette première version. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • « Implémenté » ne veut pas dire « testé » : les essais sur carte sont montrés en démonstration. • Paramètres sauvegardés en Flash (le STM32L476 n'a pas d'EEPROM), protégés par un mot magique et une somme de contrôle. • 17 commandes du CDC (toutes sauf PRESSURE, PRESSURE_MIN, PRESSURE_MAX) + 3 ajouts : GPS (activer / désactiver), PARAMS (afficher les paramètres), EXIT (quitter la configuration). LOG_INTERVAL accepte aussi des secondes (ex. 20S) pour les tests. • Noms de fichiers au format 8.3 : au-delà de 9 archives le même jour, l'archivage échoue et l'erreur d'écriture SD est signalée. TRANSITION — « Comment avons-nous vérifié tout cela ? »

## Slide 14: Validation : démarche et corrections
04 · AUTOMATISATION ET VALIDATION
Démarche de test
1
Tests unitaires
Chaque composant seul, suivi sur le moniteur série
2
Diagnostic intégré
B1 maintenu au reset : 9 tests (LED, boutons, DHT11, I2C, RTC, SD, GPS, LCD) et bilan
3
Intégration
LOG_INTERVAL=20S pour accélérer les cycles ; suivi sur la console
4
Contrôle des fichiers
Lecture des fichiers .LOG sur PC
Problèmes rencontrés et corrections
Constat | Correction
DHT11 : tous les bits lus à 0 en Debug | Durées mesurées par le compteur de cycles DWT
Trame DHT11 nulle acceptée par le checksum | Trame rejetée explicitement
LED RGB à anode commune | Logique de commande inversée
PA5 partagée : LED LD2 et horloge SPI de la SD | LD2 abandonnée, broche rendue au SPI1
Octets I2C perdus vers l'écran LCD | Resynchronisation et réinitialisation automatiques
OK
Compilation sans erreur (23/10/2026)
73 336 o
Flash occupée : 7 % de 1 Mo (build Debug)
4 936 o
RAM occupée : 5 % de 96 Ko (build Debug)
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 1 min IDÉE ESSENTIELLE — Une démarche de test progressive, et des corrections réelles issues de ces tests. À DIRE (oral) — « Nous avons d'abord testé chaque composant séparément, puis intégré un diagnostic au démarrage : en maintenant B1 au reset, la carte teste la LED, les deux boutons, le DHT11, le bus I2C, la RTC, la carte SD, le GPS et l'écran, puis affiche un bilan. Pour l'intégration, nous réduisons l'intervalle à 20 secondes avec LOG_INTERVAL=20S. Ces tests nous ont fait corriger plusieurs problèmes : le DHT11 lisait tous ses bits à zéro en mode Debug, d'où la mesure des durées par le compteur DWT ; la LED était à anode commune ; la broche PA5 était partagée entre la LED de la carte et la carte SD ; et l'écran perdait des octets I2C, d'où la resynchronisation automatique. Le firmware compile sans erreur et n'occupe que 7 % de la Flash et 5 % de la RAM. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • À COMPLÉTER PAR L'ÉQUIPE avant la soutenance : vos propres résultats d'essais sur carte (bilan du diagnostic, durée de fonctionnement continu, nombre de lignes enregistrées…). Ils ne figurent pas sur la diapositive car ils n'étaient pas documentés dans les fichiers du projet. • Chiffres mémoire : résultat de l'édition de liens du build Debug compilé le 23/10/2026 (Flash 73 336 o sur 1 Mo ; RAM 4 936 o sur la zone RAM de 96 Ko, pile et tas minimaux compris). • Le diagnostic classe chaque test en OK, ÉCHEC ou « à vérifier à l'œil » (LED, écran). TRANSITION — « Place maintenant au scénario de la démonstration. »

## Slide 15: Démonstration : le scénario
05 · DÉMONSTRATION ET CONCLUSION
2 min
1
Script
Compilation puis téléversement en une commande
3 min
2
Diagnostic
B1 maintenu au reset : 9 tests et bilan
3 min
3
Configuration
Démarrage rouge maintenu : VERSION, LOG_INTERVAL=20S, CLOCK, DATE
3 min
4
Standard
LED verte, mesures sur la console et l'écran, ligne écrite sur SD
4 min
5
Éco et maintenance
LED bleue puis orange ; retrait de la carte SD en sécurité
3 min
6
Erreurs provoquées
Capteur débranché, carte SD retirée : signal LED puis reprise
2 min
7
Fichier .LOG
Ouverture du fichier enregistré sur PC
Objectif de la démonstration — prouver chaque mode et chaque transition, la signalisation des erreurs et la reprise, ainsi que l'enregistrement sur carte SD.
Scénario proposé, durées indicatives (20 min au total)
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 0 min 45 IDÉE ESSENTIELLE — Annoncer ce que les enseignants vont vérifier, et dans quel ordre. À DIRE (oral) — « La démonstration suit ce scénario en sept étapes, environ vingt minutes. Nous compilerons et téléverserons avec le script, puis lancerons le diagnostic. Nous démarrerons en configuration pour régler un intervalle court, puis nous passerons par les modes standard, économique et maintenance, en retirant la carte SD. Nous provoquerons ensuite des erreurs, puis nous ouvrirons le fichier enregistré sur le PC. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Préparer : carte SD formatée en FAT32, terminal série à 115 200 bauds sur le port du ST-LINK, script testé la veille. • En intérieur, le GPS envoie des trames sans position (statut V) : la position vaut NA, ce n'est pas une erreur. Pour montrer l'erreur GPS, débrancher le fil TX du GPS ; pour l'ignorer, GPS=0. • Erreur capteur : débrancher le DHT11 ; l'erreur n'apparaît qu'après deux acquisitions, d'où l'intérêt de LOG_INTERVAL=20S. • Sans fix GPS, régler l'horloge avec CLOCK et DATE, sinon la date et l'heure valent NA. • Le passage en maintenance démonte la carte SD : on peut la retirer, puis la remettre avant de revenir au mode précédent. TRANSITION — « Avant de passer à la démonstration, concluons. »

## Slide 16: Conclusion et perspectives
05 · DÉMONSTRATION ET CONCLUSION
AURA mesure, horodate, enregistre et signale son état, avec quatre modes pilotables par deux boutons et un script qui automatise la mise à jour de la carte.
Réalisé
Firmware C complet sur STM32L476RG
4 modes, 6 erreurs signalées, configuration persistante
Enregistrement SD avec archivage des fichiers
Script unique de compilation et de téléversement
Limites
Pas de capteur de pression (absent du kit)
DHT11 : valeurs entières, précision limitée
RTC sur oscillateur interne, recalée par le GPS
Prototype sur breadboard, alimenté en USB ; consommation non mesurée
Perspectives
Capteur de pression et modules complémentaires
Modes basse consommation du STM32L4 et batterie
Chien de garde et journal des erreurs
Boîtier étanche, puis partage des données entre navires
Merci de votre attention — place à la démonstration
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 0 min 45 IDÉE ESSENTIELLE — Un bilan honnête et des perspectives crédibles, puis passage à la démonstration. À DIRE (oral) — « En résumé, AURA est un firmware complet sur STM32 qui mesure, horodate, enregistre et signale son état, avec quatre modes pilotables par deux boutons et un script qui automatise la mise à jour de la carte. Ses limites sont connues : pas de capteur de pression, un DHT11 de précision limitée, une RTC interne recalée par le GPS, et un prototype alimenté en USB dont la consommation n'a pas été mesurée. Les prochaines étapes seraient d'ajouter les capteurs manquants, d'exploiter les modes basse consommation du STM32L4 avec une batterie, d'ajouter un chien de garde, puis de passer à un boîtier étanche. Merci de votre attention ; place à la démonstration. » COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • Le mode économique réduit le nombre d'acquisitions, mais le microcontrôleur ne passe pas en veille (modes Stop / Standby non utilisés) : c'est la première piste d'amélioration énergétique.

## Slide 17: Brochage et paramètres de configuration
ANNEXE · RÉSERVE POUR LES QUESTIONS
Fonction | Broches | Périphérique
LED RGB (R, V, B) | PA0 · PA1 · PA4 | GPIO
Bouton rouge | PC3 | EXTI3, pull-up
Bouton vert (B1) | PC13 | EXTI15_10
DHT11 | PB0 | GPIO bidirectionnel
BH1750 + écran LCD | PB8 (SCL) · PB9 (SDA) | I2C1, 100 kHz
Carte SD | PA5 · PA6 · PA7 · CS PB6 | SPI1 + FatFS
GPS | PC10 (TX) · PC11 (RX) | USART3, 9600 Bd
Console | PA2 · PA3 (ST-LINK) | USART2, 115 200 Bd
Paramètre | Défaut | Plage
LOG_INTERVAL | 10 min | 1–1440 min ou 5–86400S
FILE_MAX_SIZE | 10 240 o | 256–4 194 304 o
TIMEOUT | 30 s | 1–300 s
LUMIN / _LOW / _HIGH | 1 / 255 / 768 | 0–1 / 0–1023
TEMP_AIR / MIN / MAX | 1 / −10 / 60 °C | 0–1 / −40–85
HYGR / _MINT / _MAXT | 1 / 0 / 50 °C | 0–1 / −40–85
GPS (ajout) | 1 | 0–1
Autres commandes : CLOCK=HH:MM:SS · DATE=MM,JJ,AAAA · DAY=MON…SUN · RESET · VERSION · PARAMS · EXIT
Valeurs issues du code (station.c, main.c) ; les paramètres modifiés sont sauvegardés dans la Flash.
Notes: Intervenant : Toute l'équipe · Durée indicative : non présentée IDÉE ESSENTIELLE — Diapositive de réserve pour répondre aux questions sur le brochage et les paramètres. À DIRE (oral) — Ne pas présenter pendant les 20 minutes ; l'afficher seulement si une question porte sur une broche, une valeur par défaut ou une plage de paramètre. COMPLÉMENTS TECHNIQUES (si questions) — • LOG_INTERVAL=10 signifie 10 minutes (cahier des charges) ; LOG_INTERVAL=20S signifie 20 secondes (ajout pour les tests).