## Slide 1: Station météorologique embarquée sur STM32
CESI ÉCOLE D'INGÉNIEURS · BLOC SYSTÈMES EMBARQUÉS (A2)
Conception et réalisation d'un système de mesure météorologique destiné à être installé sur un bateau
Projet Worldwide Weather Watcher
Prototype « AURA » sur carte NUCLEO-L476RG
ÉQUIPE
Membre 1 · Membre 2 · Membre 3 · Membre 4
STM32
L476RG
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 0 min 30
IDÉE ESSENTIELLE — Présenter l'équipe et le sujet en une phrase.
À DIRE (oral) —
« Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes [prénoms]. Nous allons vous présenter AURA, notre station météorologique embarquée, réalisée sur une carte STM32 Nucleo dans le cadre du projet Worldwide Weather Watcher. Elle est destinée à être installée sur un bateau ; ce que nous vous présentons aujourd'hui est un prototype de laboratoire. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Les six icônes autour de la puce correspondent au matériel réel : température et humidité, luminosité, GPS, carte SD, LED d'état et horloge RTC.
TRANSITION — « Voici le déroulé de ces vingt minutes. »

## Slide 2: Sommaire
PLAN DE LA PRÉSENTATION
01
Contexte et objectifs
Besoin de l'AIVM, mission de l'équipe
Membre 1
02
Matériel et architecture
Composants, liaisons, organisation du programme
Membres 1 et 2
03
Acquisition et stockage
Mesures, ligne horodatée, écriture sur la carte SD
Membre 2
04
Modes, interruptions et erreurs
Quatre modes, boutons, signalisation par la LED
Membre 3
05
Script, tests et démonstration
Compilation et téléversement, essais, scénario, conclusion
Membre 4
Présentation
Démonstration
Questions
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 0 min 45
IDÉE ESSENTIELLE — Annoncer les cinq parties, les intervenants et la logique du déroulé.
À DIRE (oral) —
« Nous commencerons par le contexte et nos objectifs. Nous présenterons ensuite le matériel et l'organisation du programme, puis la façon dont les mesures sont acquises et enregistrées sur la carte SD. Nous expliquerons les quatre modes de fonctionnement, les interruptions et la gestion des erreurs. Nous terminerons par le script de compilation, nos essais et le scénario de la démonstration, qui suivra cette présentation. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Répartition : Membre 1 → diapositives 1 à 5 ; Membre 2 → 6 à 8 ; Membre 3 → 9 à 11 ; Membre 4 → 12 à 16. Environ 5 min chacun, 20 min au total.
• Si vous remplacez « Membre 1… » par vos prénoms, faites-le aussi sur la couverture.
TRANSITION — « Commençons par le besoin. »

## Slide 3: Mesurer la météo à bord, avec une station simple à piloter
01 · CONTEXTE ET OBJECTIFS
01
02
03
04
05
Le besoin de l'AIVM
L'Agence Internationale pour la Vigilance Météorologique veut équiper des navires de stations météo embarquées.
Objectif : mesurer les paramètres liés à la formation des cyclones ; à long terme, partager les données entre navires.
Condition des compagnies maritimes : une station simple, efficace et pilotable par un membre d'équipage.
Notre mission
Concevoir sur STM32 une station qui mesure, horodate et enregistre ses données de façon fiable, tout en restant simple à piloter.
Mesurer
Température de l'air, humidité, luminosité et position GPS
Enregistrer
Une ligne horodatée par mesure, sur carte SD
Piloter simplement
Deux boutons, une LED d'état et une console série
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 1 min 30
IDÉE ESSENTIELLE — Le besoin vient de l'AIVM ; notre mission est de réaliser une station fiable et simple à piloter.
À DIRE (oral) —
« Le sujet nous place dans le rôle d'une start-up mandatée par l'AIVM, l'Agence internationale pour la vigilance météorologique. L'agence veut équiper des navires de stations météo embarquées, pour mesurer les paramètres qui influencent la formation des cyclones. Les compagnies maritimes acceptent, à une condition : la station doit rester simple, et pilotable par un membre d'équipage qui n'est pas spécialiste. Notre mission, et la question qui a guidé tout le projet : concevoir sur STM32 une station qui mesure, horodate et enregistre ses données de façon fiable, tout en restant simple à piloter. Concrètement, notre station mesure la température de l'air, l'humidité, la luminosité et la position GPS ; elle enregistre une ligne horodatée par mesure sur une carte SD ; et elle se pilote avec deux boutons, une LED d'état et une console série. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• C'est un prototype de laboratoire : ne pas affirmer qu'il a été testé en mer ni qu'il remplace des instruments certifiés.
• Le partage des données entre navires est l'objectif à long terme de l'AIVM ; il ne fait pas partie de notre prototype.
TRANSITION — « Voyons maintenant le matériel dont nous disposons. »

## Slide 4: Un matériel centré sur la carte NUCLEO-L476RG
02 · MATÉRIEL ET ARCHITECTURE
01
02
03
04
05
NUCLEO-L476RG
STM32L476RG (Cortex‑M4, 80 MHz) et ST-LINK intégré
USB · ST-LINK
DHT11
Température de l'air et humidité
1 fil
BH1750
Luminosité, en lux
I2C
Module GPS
Position et heure UTC (trames NMEA)
UART
Module carte SD
Stockage des mesures (FAT32)
SPI + FatFS
RTC interne
Date et heure de chaque mesure
Périphérique du STM32
LED RGB
État du système et erreurs
3 sorties GPIO
2 boutons poussoirs
Changement de mode (rouge, vert)
GPIO + interruptions
Capteurs
Stockage et temps
Interface utilisateur
Bouton rouge : bouton externe · bouton vert : bouton bleu B1 de la carte
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 1 min 15
IDÉE ESSENTIELLE — Présenter uniquement le matériel réellement utilisé et le rôle de chaque élément.
À DIRE (oral) —
« Tout le montage est centré sur la carte NUCLEO-L476RG : un microcontrôleur STM32L476RG à cœur Cortex‑M4, cadencé à 80 MHz, avec une sonde ST-LINK intégrée qui sert à la fois à programmer la carte et de console série. Trois éléments mesurent : le DHT11 pour la température de l'air et l'humidité, le BH1750 pour la luminosité, et le module GPS pour la position et l'heure. La carte SD stocke les mesures, et la RTC interne du microcontrôleur les date. Enfin, l'équipage interagit avec la station grâce à deux boutons poussoirs et à une LED RGB qui indique l'état du système. Dans la suite, le bouton rouge désigne le bouton externe, et le bouton vert le bouton bleu B1 de la carte. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Matériel présenté : celui de la cheat sheet du projet, et rien d'autre.
• Le STM32L476RG dispose de 1 Mo de Flash et de 128 Ko de RAM.
• LED RGB à anode commune (constaté le 18/10/2026) : la logique de commande est inversée dans rgb_led.h.
• Code couleur des pastilles : turquoise = capteurs, bleu marine = stockage et temps, gris = interface utilisateur.
TRANSITION — « Voyons comment ces éléments sont reliés au microcontrôleur. »

## Slide 5: Quatre types de liaison autour du STM32L476RG
02 · MATÉRIEL ET ARCHITECTURE
01
02
03
04
05
STM32L476RG
Cortex‑M4 · 80 MHz · 1 Mo Flash · 128 Ko RAM
RTC interne
date et heure, recalée par le GPS
Flash
paramètres sauvegardés
NVIC
interruptions EXTI · UART · SysTick
DHT11
PB0 · protocole chronométré
1 fil
BH1750
PB8 / PB9 · adresse 0x23
I2C1
Module GPS
PC10 / PC11 · 9600 Bd
USART3
Boutons rouge / vert
PC3 · PC13 (B1)
EXTI
Carte SD (FatFS)
PA5 / PA6 / PA7 · CS PB6
SPI1
LED RGB
PA0 / PA1 / PA4
GPIO
PC · console série
via ST-LINK · 115 200 Bd
USART2
Schéma fonctionnel, pas un schéma de câblage — broches issues de la cheat sheet, de la configuration CubeMX et du code
Notes: Intervenant : Membre 1 · Durée indicative : 1 min
IDÉE ESSENTIELLE — Chaque périphérique, sa liaison et ses broches.
À DIRE (oral) —
« Chaque périphérique utilise sa propre liaison. À gauche, les entrées : le DHT11 sur une seule broche, PB0, avec un protocole propriétaire chronométré à la microseconde ; le BH1750 sur le bus I2C1 ; le GPS sur l'USART3 à 9600 bauds ; et les deux boutons, qui déclenchent des interruptions EXTI. À droite, les sorties : la carte SD en SPI1, gérée par la bibliothèque FatFS ; la LED RGB sur trois sorties GPIO ; et le PC, relié par l'USART2 du ST-LINK à 115 200 bauds, pour la configuration et la maintenance. Dans le microcontrôleur, la RTC date les mesures, la Flash conserve les paramètres et le NVIC gère les interruptions. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• PA5 est à la fois l'horloge SCK du SPI1 et la LED verte LD2 de la carte : LD2 n'est donc pas utilisée.
• La RTC tourne sur l'oscillateur interne LSI (le quartz LSE n'est pas exploité dans le code) : elle dérive, d'où le recalage sur l'heure GPS.
• Les paramètres sont stockés dans la dernière page de la Flash (0x080FF800), avec un mot magique et une somme de contrôle : le STM32L476 n'a pas d'EEPROM.
• Bus I2C1 à 100 kHz ; BH1750 à l'adresse 0x23.
• Côté GPS, seule la ligne TX du GPS → RX du STM32 (PC11) est exploitée par le programme.
TRANSITION — « Je laisse la parole à Membre 2, qui va vous présenter l'organisation du programme. »

## Slide 6: Un firmware en couches, piloté par une boucle principale
02 · MATÉRIEL ET ARCHITECTURE
01
02
03
04
05
Application · station.c
modes, acquisition, carte SD, configuration, LED et erreurs
Démarrage · main.c
initialisation, diagnostic matériel
Pilotes des composants
dht11.c · bh1750.c · rgb_led.c
Middleware FatFS
système de fichiers + user_diskio.c (SD en SPI)
HAL STM32L4 + CMSIS
code généré par STM32CubeMX
Langage C · HAL STM32 · CMake + Ninja + arm-none-eabi-gcc
Mise sous tension / reset
HAL_Init · horloge 80 MHz
init. GPIO, RTC, I2C1, SPI1, USART2/3, FatFS
B1 maintenu ?
oui
Diagnostic matériel
tests + bilan
non
Station_Init()
paramètres Flash, boutons, UART ; CONFIG si rouge maintenu, sinon STANDARD
while (1) → Station_Loop()
1. Traiter les événements des boutons
2. Exécuter le traitement du mode courant
boucle infinie
Notes: Intervenant : Membre 2 · Durée indicative : 1 min 30
IDÉE ESSENTIELLE — Un firmware en couches, et une boucle principale qui délègue au mode courant.
À DIRE (oral) —
« Le programme est écrit en C et organisé en couches. En bas, la HAL et CMSIS générées par STM32CubeMX. Au-dessus, FatFS pour le système de fichiers de la carte SD, puis les pilotes de nos composants : DHT11, BH1750 et LED RGB. main.c initialise le matériel, et station.c contient toute la logique : modes, acquisition, carte SD, configuration et erreurs. Au démarrage, on règle l'horloge à 80 MHz et on initialise les périphériques. Si le bouton bleu B1 est maintenu, la carte lance un diagnostic du matériel. Sinon, Station_Init charge les paramètres depuis la Flash, prépare les boutons et les liaisons série, puis choisit le mode initial : configuration si le bouton rouge est maintenu, standard sinon. Ensuite, la boucle infinie appelle Station_Loop, qui traite les événements des boutons puis exécute le traitement du mode courant. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Traitement du mode courant : CONFIGURATION → commandes série ; STANDARD et ÉCONOMIQUE → acquisition puis écriture sur la carte SD ; MAINTENANCE → affichage des mesures sur la console.
• Le diagnostic matériel n'est pas un cinquième mode : c'est un outil de test au démarrage, qui classe chaque test en OK, ÉCHEC ou « à vérifier à l'œil ».
• USART2 (console du ST-LINK) est initialisé à la main (USART2_Init_Manuel), car CubeMX ne l'avait pas généré.
• Horloge système : HSI 16 MHz → PLL ×10 ÷2 = 80 MHz.
TRANSITION — « Voyons maintenant le cœur du programme : l'acquisition des mesures. »

## Slide 7: Chaque acquisition produit une ligne horodatée
03 · ACQUISITION ET STOCKAGE
01
02
03
04
05
1
Horodatage
RTC interne
Date et heure lues au début de la mesure
« NA » si l'horloge n'a jamais été réglée
2
Température et humidité
DHT11 · 1 fil
Trame de 40 bits chronométrée (compteur DWT) + checksum
Nouvel essai toutes les 2 s jusqu'au TIMEOUT
3
Luminosité
BH1750 · I2C1
Mode continu haute résolution (1 lx)
Valeur brute ÷ 1,2 = lux
4
Position
GPS · USART3
Dernière trame RMC reçue sous interruption, statut « A » exigé
Degrés décimaux, recalage de la RTC
Une ligne horodatée par acquisition (séparateur « ; »)
date
heure
latitude
longitude
temp. °C
hum. %
lux
Valeur absente ou invalide → « NA » : la ligne garde toujours ses 7 champs
Destinations : carte SD (STANDARD, ÉCO) · console série
Règles de traitement
Capteur muet ou désactivé → NA
Température hors seuils → NA + erreur « incohérente »
Humidité ignorée hors [HYGR_MINT ; HYGR_MAXT]
Luminosité classée faible / moyenne / forte
Notes: Intervenant : Membre 2 · Durée indicative : 1 min 45
IDÉE ESSENTIELLE — Une acquisition séquentielle, tolérante aux pannes, qui produit une seule ligne horodatée.
À DIRE (oral) —
« Une acquisition se déroule en quatre étapes. D'abord l'horodatage : la date et l'heure sont lues dans la RTC. Puis le DHT11 : le microcontrôleur envoie un signal de départ, chronomètre les 40 bits de la réponse avec le compteur de cycles DWT du Cortex‑M4 et vérifie la somme de contrôle ; en cas d'échec, il réessaie toutes les deux secondes jusqu'au TIMEOUT, 30 secondes par défaut. Ensuite le BH1750, en mode continu haute résolution : la valeur brute divisée par 1,2 donne des lux. Enfin le GPS : les trames arrivent en continu par interruption ; nous gardons la dernière trame RMC, nous exigeons le statut A, qui signifie position valide, et nous convertissons la position en degrés décimaux. Tout est assemblé en une seule ligne horodatée, avec NA pour chaque valeur manquante. Cette ligne est affichée sur la console et, en mode standard ou économique, enregistrée sur la carte SD. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Seuils de température : MIN_TEMP_AIR et MAX_TEMP_AIR (−10 et 60 °C par défaut) ; hors seuils, la température vaut NA et l'erreur « donnée incohérente » est levée.
• L'humidité n'est retenue que si la température est comprise entre HYGR_MINT et HYGR_MAXT (0 et 50 °C par défaut).
• La conversion GPS est faite en entiers, car le printf de newlib-nano ne gère pas %f.
• L'heure GPS (UTC) recale la RTC au premier fix, puis dès que l'écart dépasse 2 s ; décalage fixe UTC+1, sans gestion de l'heure d'été.
• Une acquisition est interruptible : un appui long pendant l'attente d'un capteur l'annule proprement.
• La classe de luminosité (seuils LUMIN_LOW et LUMIN_HIGH) est affichée sur la console ; le fichier garde la valeur en lux.
TRANSITION — « Voyons justement comment cette ligne est écrite sur la carte SD. »

## Slide 8: Enregistrement des mesures sur la carte SD
03 · ACQUISITION ET STOCKAGE
01
02
03
04
05
1
Monter la carte
Par FatFS, via le SPI1, si elle n'est pas déjà montée
2
Vérifier la place
Place libre ≥ ligne + FILE_MAX_SIZE, sinon erreur « carte pleine »
3
Ouvrir le fichier
Fichier du jour AAMMJJ_0.LOG, créé s'il n'existe pas
4
Archiver si plein
Fichier plein (FILE_MAX_SIZE) : copié en _1 … _9, puis vidé
5
Écrire et fermer
En-tête si le fichier est vide, ajout de la ligne, fermeture
Captures réelles de notre carte SD · Exemple: essai du 21/10/2026
261021_0 = fichier du 21/10/2026, révision 0 · contenu ouvert sur PC dans un éditeur de texte
Rôle de la carte SD
Conserve toutes les mesures, sans PC connecté
Fichiers texte lisibles sur PC (FAT32)
Retrait sans risque en mode MAINTENANCE
« NA » : donnée indisponible (ici, aucune position GPS)
Notes: Intervenant : Membre 2 · Durée indicative : 1 min 45
IDÉE ESSENTIELLE — La carte SD est la mémoire de la station : une ligne ajoutée au fichier du jour à chaque mesure, de façon sûre.
À DIRE (oral) —
« La carte SD est la mémoire de la station : elle conserve toutes les mesures, sans qu'un PC soit connecté. Elle est reliée en SPI et formatée en FAT32, ce qui permet de lire les fichiers directement sur un ordinateur. À chaque mesure, en mode standard ou économique, le programme suit cinq étapes. Il monte la carte si nécessaire. Il vérifie qu'il reste assez de place ; sinon, il signale l'erreur « carte pleine ». Il ouvre le fichier du jour, nommé avec l'année, le mois et le jour, suivis du numéro de révision 0. Si ce fichier atteint la taille maximale FILE_MAX_SIZE, il est copié dans la première révision libre, de 1 à 9, puis vidé. Enfin, le programme ajoute la ligne et ferme le fichier : c'est la fermeture qui garantit que les données sont réellement écrites sur la carte. Les captures montrent un vrai fichier de notre carte : 261021_0, c'est-à-dire le 21 octobre 2026, révision 0. On y voit l'en-tête des colonnes, puis une ligne par mesure. La latitude et la longitude valent NA, car aucune position GPS n'était disponible pendant cet essai. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• D'après le code (fonction nom_fichier), le nom complet est 261021_0.LOG ; l'explorateur Windows masque l'extension et l'affiche comme « Document texte ».
• L'en-tête « date;heure;latitude;longitude;temperature_C;humidite_pct;luminosite_lux » est écrit dans chaque fichier neuf ou vidé.
• FILE_MAX_SIZE vaut 2 048 octets (2 Ko) par défaut dans notre programme ; il se règle en mode configuration.
• Si l'horloge n'a jamais été réglée (ni GPS, ni CLOCK / DATE), le fichier s'appelle 000000_0.LOG et la date est écrite NA.
• En mode MAINTENANCE, la carte est démontée : on peut la retirer sans risque ; elle est remontée automatiquement à l'écriture suivante.
• En cas d'échec d'ouverture, d'écriture ou de fermeture, la carte est démontée et l'erreur d'accès SD est signalée par la LED ; un nouveau montage est tenté à la mesure suivante.
• Les noms suivent le format 8.3 de FAT : au-delà de 9 archives le même jour, l'archivage échoue et l'erreur d'écriture est signalée.
TRANSITION — « Je laisse la parole à Membre 3, qui va vous présenter les modes de fonctionnement. »

## Slide 9: Quatre modes, pilotés par deux boutons
04 · MODES, INTERRUPTIONS ET ERREURS
01
02
03
04
05
Mise sous tension
● CONFIGURATION
● STANDARD
● MAINTENANCE
● ÉCONOMIQUE
aucun bouton
rouge maintenu au démarrage
30 min sans commande
rouge 5 s
rouge 5 s
(mode précédent)
vert 5 s
rouge 5 s
À noter : depuis ÉCONOMIQUE, rouge 5 s ramène en STANDARD ; on passe en MAINTENANCE depuis STANDARD.
STANDARD LED verte
Une mesure toutes les LOG_INTERVAL (10 min par défaut), écrite sur la carte SD
CONFIGURATION LED jaune
Acquisition arrêtée ; réglages par la console série, sauvegardés en Flash
MAINTENANCE LED orange
Carte SD démontée, retrait sans risque ; mesures en direct sur la console
ÉCONOMIQUE LED bleue
Intervalle × 2 ; GPS lu une mesure sur deux
Notes: Intervenant : Membre 3 · Durée indicative : 2 min
IDÉE ESSENTIELLE — Quatre modes, choisis par deux boutons, chacun reconnaissable à la couleur de la LED.
À DIRE (oral) —
« La station possède quatre modes, choisis avec les deux boutons. À la mise sous tension sans bouton, elle démarre en mode standard, LED verte : elle mesure toutes les LOG_INTERVAL, dix minutes par défaut, et enregistre chaque ligne sur la carte SD. Si l'on démarre en maintenant le bouton rouge, elle entre en mode configuration, LED jaune : l'acquisition est arrêtée, et l'on règle les paramètres depuis la console série ; après 30 minutes sans commande, elle repasse seule en standard. Depuis le standard, un appui de 5 secondes sur le rouge mène au mode maintenance, LED orange : les données ne sont plus écrites, la carte SD peut être retirée sans risque, et les mesures s'affichent en direct sur la console. Un nouvel appui de 5 secondes sur le rouge ramène au mode précédent. Enfin, depuis le standard, 5 secondes sur le vert mènent au mode économique, LED bleue : l'intervalle entre deux mesures est doublé et le GPS n'est lu qu'une mesure sur deux, pour économiser la batterie. Un appui de 5 secondes sur le rouge ramène alors en standard. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Le document « Modes de fonctionnement » indique aussi que la maintenance est accessible depuis le mode économique, alors que le même geste (rouge 5 s) doit ramener de l'économique au standard. Nous avons retenu le retour en standard ; la constante ECO_ROUGE_VERS_MAINTENANCE permet l'autre choix.
• En configuration, les boutons sont ignorés ; la commande EXIT (ajoutée par l'équipe) permet de sortir sans attendre 30 minutes.
• Paramètres réglables : LOG_INTERVAL, FILE_MAX_SIZE, TIMEOUT, LUMIN, LUMIN_LOW, LUMIN_HIGH, TEMP_AIR, MIN_TEMP_AIR, MAX_TEMP_AIR, HYGR, HYGR_MINT, HYGR_MAXT ; plus CLOCK, DATE, DAY, RESET et VERSION. Les paramètres sont sauvegardés dans la Flash.
• En maintenance, les mesures s'affichent sur la console toutes les 2 s.
• L'orange est obtenu par rouge + vert à 30 % (modulation logicielle dans le SysTick).
TRANSITION — « Ces changements de mode reposent sur des interruptions : voyons comment. »

## Slide 10: Les interruptions détectent, la boucle principale décide
04 · MODES, INTERRUPTIONS ET ERREURS
01
02
03
04
05
Source | Déclenchée par | Rôle de la routine d'interruption
SysTick · 1 ms | Horloge système | Détecte l'appui long (≥ 5 s) ; anime la LED (couleurs, 1 Hz)
EXTI3 · EXTI15_10 | Front montant ou descendant sur PC3 / PC13 | Anti-rebond 20 ms ; mémorise l'instant de l'appui
USART2 RX | Octet reçu de la console | Assemble la commande jusqu'à « Entrée » → drapeau cmd_prete
USART3 RX | Octet reçu du GPS | Assemble la trame NMEA ; garde la dernière RMC et son instant
Routines courtes
aucun changement de mode dans une interruption
Partage sûr
volatile, file de 8 événements, copies sous __disable_irq()
Mesures périodiques
comparaison de HAL_GetTick(), sans timer dédié
Exemple : appui long sur le bouton rouge
1
Front descendant sur PC3 → EXTI3 mémorise l'instant
2
SysTick, chaque ms : appui maintenu depuis 5 s ?
3
Événement EV_LONG_ROUGE déposé dans la file
4
Boucle principale : gerer_evenements() lit la file
5
changer_mode(MAINTENANCE) : carte SD démontée, LED orange
Interruption matérielle
Événement logiciel
Boucle principale
Notes: Intervenant : Membre 3 · Durée indicative : 1 min 30
IDÉE ESSENTIELLE — Les interruptions captent les événements ; la boucle principale décide.
À DIRE (oral) —
« Nous utilisons quatre sources d'interruption. Le SysTick, toutes les millisecondes, mesure la durée d'appui des boutons et anime la LED : la LED n'est donc jamais bloquée par une mesure lente. Les interruptions EXTI des deux boutons se déclenchent sur les deux fronts, avec un anti-rebond de 20 ms. Les deux UART reçoivent octet par octet : la console assemble une commande, le GPS assemble une trame NMEA. Prenons un appui long sur le rouge : l'EXTI mémorise l'instant de l'appui ; le SysTick constate que 5 secondes se sont écoulées et dépose un événement dans une file ; c'est la boucle principale qui lit cette file et change de mode. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Une interruption ne change jamais de mode : les routines restent courtes ; tout ce qui est long (carte SD, I2C, changement de mode) se fait dans la boucle principale.
• Variables partagées déclarées volatile ; file circulaire de 8 événements ; copie des tampons de commande et de trame GPS sous __disable_irq() / __enable_irq().
• Priorités NVIC : boutons 5, UART 6. En cas de débordement UART, HAL_UART_ErrorCallback relance la réception.
• La périodicité des acquisitions n'utilise pas de timer matériel : la boucle compare HAL_GetTick() à l'instant prévu de la prochaine mesure.
TRANSITION — « Que se passe-t-il quand quelque chose tourne mal ? »

## Slide 11: Six erreurs détectées, signalées puis récupérées
04 · MODES, INTERRUPTIONS ET ERREURS
01
02
03
04
05
Erreur (par priorité) | Détection | Signal LED | Réaction et reprise
Accès / écriture SD | Montage, ouverture, écriture ou fermeture en échec |  | Carte démontée ; nouveau montage tenté à l'écriture suivante
Carte SD pleine | Espace libre < ligne + FILE_MAX_SIZE |  | Ligne non écrite ; reprise dès qu'il y a de la place
Horloge RTC | Lecture de l'heure ou de la date en échec |  | Erreur levée à la première lecture réussie
Capteur (DHT11, BH1750) | 2 acquisitions consécutives en TIMEOUT |  | Valeur « NA » ; reprise dès une lecture valide
GPS | 2 acquisitions consécutives sans trame RMC |  | Position « NA » ; reprise dès la trame suivante
Donnée incohérente | Température hors [MIN_TEMP_AIR ; MAX_TEMP_AIR] |  | Température « NA » ; reprise quand la valeur redevient plausible
Principe — clignotement à 1 Hz entre le rouge et une 2e couleur (durées 1:1 ou 1:2) ; la plus prioritaire est affichée ; erreurs réévaluées à chaque acquisition.
Limites — échec d'initialisation : arrêt (Error_Handler) ; pas de chien de garde ; erreurs non journalisées.
Notes: Intervenant : Membre 3 · Durée indicative : 1 min 30
IDÉE ESSENTIELLE — Six erreurs détectées, signalées et, dès que la cause disparaît, récupérées automatiquement.
À DIRE (oral) —
« Six situations d'erreur sont prévues, chacune avec son propre code lumineux : un clignotement à 1 Hz entre le rouge et une seconde couleur, avec des durées égales ou dans un rapport un pour deux. Chaque erreur a une condition de détection précise : par exemple, un capteur n'est déclaré en erreur qu'après deux acquisitions consécutives en timeout, pour éviter les fausses alertes. Si plusieurs erreurs coexistent, la LED affiche la plus prioritaire. Les erreurs sont réévaluées à chaque acquisition : dès que la cause disparaît, la station reprend seule. Pour la carte SD, en cas d'échec, le programme démonte la carte et retente le montage à l'écriture suivante. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Codes couleur : rouge/blanc (blanc 2 fois plus long) = accès ou écriture SD ; rouge/blanc = carte pleine ; rouge/bleu = RTC ; rouge/vert = capteur ; rouge/jaune = GPS ; rouge/vert (vert 2 fois plus long) = donnée incohérente.
• À dire honnêtement : un échec à l'initialisation des périphériques mène à Error_Handler, une boucle infinie ; il n'y a pas de chien de garde (watchdog) ; les erreurs ne sont pas enregistrées sur la carte.
• « Horloge non réglée » n'est pas une erreur RTC : la date est écrite NA jusqu'au premier fix GPS ou à une commande CLOCK / DATE.
• Carte pleine : espace libre inférieur à la longueur de la ligne + FILE_MAX_SIZE (marge nécessaire pour copier une archive).
• Durées du signal : 500 ms / 500 ms pour 1:1 ; 333 ms rouge / 667 ms pour 1:2.
TRANSITION — « Membre 4 va maintenant vous présenter le script de compilation et nos essais. »

## Slide 12: Un script : compiler, vérifier, puis téléverser
05 · SCRIPT, TESTS ET DÉMONSTRATION
01
02
03
04
05
compiler_televerser.sh
Bash · contenu exact du fichier scripts/compiler_televerser.sh
#!/usr/bin/env bash
cd "$(dirname "$0")/.." || exit 1
if cmake --preset Debug && cmake --build build/Debug; then
STM32_Programmer_CLI -c port=SWD mode=UR reset=HWrst -w build/Debug/Aura.elf -v -rst
else echo "Échec de compilation : téléversement annulé" >&2; exit 1; fi
1
2
3
4
5
1
Exécuter le script avec Bash
2
Se placer à la racine du projet, d'où que le script soit lancé
3
Configurer et compiler (CMake, Ninja, arm-none-eabi-gcc) ; le if teste le résultat
4
Si tout a réussi : écrire Aura.elf via le ST-LINK, vérifier, redémarrer
5
Sinon : message d'erreur, code de sortie 1, la carte n'est pas touchée
Compiler
Succès ?
oui
Téléverser
non
Arrêt + message, carte intacte
Une seule commande
Jamais de binaire périmé flashé
Même procédure sur chaque poste
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 1 min 30
IDÉE ESSENTIELLE — Une seule commande, et jamais de téléversement après une compilation ratée.
À DIRE (oral) —
« Pour compiler et téléverser, nous utilisons un script Bash. Ligne 2, il se place à la racine du projet. Ligne 3, il configure le projet avec CMake, puis compile avec la chaîne arm-none-eabi-gcc ; le if teste le code de retour de ces deux commandes. Ligne 4, seulement si tout a réussi, STM32_Programmer_CLI écrit Aura.elf dans la Flash via le ST-LINK en SWD, vérifie l'écriture puis redémarre la carte. Ligne 5, sinon, on affiche un message et on sort avec le code 1 : la carte n'est jamais flashée avec un binaire périmé. Le principe est donc : compiler, vérifier le résultat, puis téléverser uniquement en cas de succès. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Ces cinq lignes sont le contenu exact de scripts/compiler_televerser_court.sh. Le script complet scripts/compiler_televerser.sh ajoute un numéro de build (affiché par la commande VERSION), un mode release, la recherche automatique de STM32_Programmer_CLI et l'ouverture du moniteur série.
• Options du programmateur : -c port=SWD mode=UR reset=HWrst (connexion SWD sous reset matériel), -w (écriture), -v (vérification), -rst (redémarrage).
• À VÉRIFIER avant la soutenance : lancer le script sur le poste de démonstration. La version courte suppose que cmake, ninja, arm-none-eabi-gcc et STM32_Programmer_CLI sont accessibles dans le PATH.
• Sous Windows, l'équivalent PowerShell compiler_televerser.ps1 et les tâches VS Code du projet font la même chose.
TRANSITION — « Voyons comment nous avons testé la station. »

## Slide 13: Une validation progressive
05 · SCRIPT, TESTS ET DÉMONSTRATION
01
02
03
04
05
Démarche de test
Tests unitaires
Chaque composant seul, suivi sur le moniteur série
Diagnostic intégré
B1 maintenu au reset : test de chaque composant, puis bilan
Intégration
LOG_INTERVAL=20S pour accélérer les cycles ; suivi sur la console
Contrôle des fichiers
Lecture sur PC des fichiers enregistrés sur la carte SD
Compilation OK
Sans erreur, le 23/10/2026
≈ 72 Ko
Flash : 7 % de 1 Mo (build Debug)
≈ 4,8 Ko
RAM : 5 % de 96 Ko (build Debug)
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 1 min 15
IDÉE ESSENTIELLE — Une démarche de test progressive.
À DIRE (oral) —
« Nous avons d'abord testé chaque composant séparément, en suivant les résultats sur le moniteur série. Nous avons ensuite intégré un diagnostic au démarrage : en maintenant B1 au reset, la carte teste la LED, les boutons, le DHT11, le BH1750, la RTC, la carte SD et le GPS, puis affiche un bilan. Pour l'intégration, nous réduisons l'intervalle à 20 secondes avec LOG_INTERVAL=20S, et nous relisons sur PC les fichiers de la carte SD, comme celui que nous vous avons montré. Le programme compile sans erreur et occupe environ 7 % de la Flash et 5 % de la RAM. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• À COMPLÉTER PAR L'ÉQUIPE avant la soutenance : vos propres résultats d'essais sur carte (bilan du diagnostic, durée de fonctionnement continu, nombre de lignes enregistrées…). Ils ne figurent pas sur la diapositive car ils ne sont pas documentés dans les fichiers du projet.
• Chiffres mémoire du build Debug compilé le 23/10/2026 : Flash 73 328 o (code + données initialisées) sur 1 Mo ; RAM 4 936 o sur la zone de 96 Ko utilisée par l'édition de liens.
• Le diagnostic classe chaque test en OK, ÉCHEC ou « à vérifier à l'œil » (LED).
TRANSITION — « Place maintenant au scénario de la démonstration. »

## Slide 14: Démonstration : sept étapes
05 · SCRIPT, TESTS ET DÉMONSTRATION
01
02
03
04
05
2 min
1
Script
Compilation puis téléversement en une commande
3 min
2
Diagnostic
B1 maintenu au reset : tests et bilan
3 min
3
Configuration
Démarrage rouge maintenu : VERSION, LOG_INTERVAL=20S, CLOCK, DATE
3 min
4
Standard
LED verte, mesures sur la console, ligne écrite sur la carte SD
4 min
5
Éco et maintenance
LED bleue puis orange ; retrait de la carte SD en sécurité
3 min
6
Erreurs provoquées
Capteur débranché, carte SD retirée : signal LED puis reprise
2 min
7
Fichier .LOG
Ouverture du fichier enregistré sur PC
Ce que la démonstration va montrer
Chaque mode et transition
La signalisation des erreurs
La reprise automatique
L'enregistrement sur SD
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 1 min
IDÉE ESSENTIELLE — Annoncer ce que le jury va voir pendant la démonstration, et dans quel ordre.
À DIRE (oral) —
« La démonstration suit ce scénario en sept étapes, pendant environ vingt minutes. Nous compilerons et téléverserons avec le script, puis nous lancerons le diagnostic. Nous démarrerons en configuration pour régler un intervalle court, puis nous passerons par les modes standard, économique et maintenance, en retirant la carte SD. Nous provoquerons ensuite des erreurs, puis nous ouvrirons sur le PC le fichier enregistré. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Préparer : carte SD formatée en FAT32, terminal série à 115 200 bauds sur le port du ST-LINK, script testé la veille sur le poste de démonstration.
• En intérieur, le GPS envoie souvent des trames sans position (statut V) : la position vaut NA, ce n'est pas une erreur. Pour montrer l'erreur GPS, débrancher le fil TX du GPS ; pour ne pas utiliser le GPS, GPS=0 en configuration.
• Erreur capteur : débrancher le DHT11 ; l'erreur n'apparaît qu'après deux acquisitions, d'où l'intérêt de LOG_INTERVAL=20S.
• Sans fix GPS, régler l'horloge avec CLOCK et DATE, sinon la date et l'heure valent NA.
• Le passage en maintenance démonte la carte SD : on peut la retirer, puis la remettre avant de revenir au mode précédent.
TRANSITION — « Avant de passer à la démonstration, concluons. »

## Slide 15: Brochage et paramètres de configuration
SYNTHÈSE TECHNIQUE
Fonction | Broches | Périphérique
LED RGB (R, V, B) | PA0 · PA1 · PA4 | GPIO
Bouton rouge | PC3 | EXTI3, pull-up
Bouton vert (B1) | PC13 | EXTI15_10
DHT11 | PB0 | GPIO bidirectionnel
BH1750 | PB8 (SCL) · PB9 (SDA) | I2C1, 100 kHz
Carte SD | PA5 · PA6 · PA7 · CS PB6 | SPI1 + FatFS
GPS | PC10 (TX) · PC11 (RX) | USART3, 9600 Bd
Console | PA2 · PA3 (ST-LINK) | USART2, 115 200 Bd
Paramètre | Défaut | Plage
LOG_INTERVAL | 10 min | 1–1440 min ou 5–86400S
FILE_MAX_SIZE | 2 Ko (2 048 o) | 256–4 194 304 o
TIMEOUT | 30 s | 1–300 s
LUMIN / _LOW / _HIGH | 1 / 255 / 768 | 0–1 / 0–1023
TEMP_AIR / MIN / MAX | 1 / −10 / 60 °C | 0–1 / −40–85
HYGR / _MINT / _MAXT | 1 / 0 / 50 °C | 0–1 / −40–85
GPS | 1 (marche) | 0–1
Autres commandes
CLOCK=HH:MM:SS · DATE=MM,JJ,AAAA · DAY=MON…SUN · RESET · VERSION · PARAMS · EXIT

## Slide 16: Conclusion
CONCLUSION
Objectif
Mesurer la météo à bord d'un navire
Rester simple, pilotable par l'équipage
Solution réalisée
Programme en C sur NUCLEO-L476RG
Capteurs, RTC, carte SD, LED et console série
Fonctionnalités
4 modes pilotés par 2 boutons
6 erreurs signalées par la LED
Une ligne horodatée par mesure sur SD
Script : compiler puis téléverser
Intérêt maritime
Station autonome, sans PC à bord
État lisible d'un coup d'œil
Carte SD retirable sans risque
Merci pour votre attention !
Nous sommes maintenant à votre disposition pour vos questions.
Notes: Intervenant : Membre 4 · Durée indicative : 1 min 15
IDÉE ESSENTIELLE — Résumer l'objectif, la solution, les fonctionnalités réelles et l'intérêt maritime, puis remercier.
À DIRE (oral) —
« Pour conclure : notre objectif était de concevoir une station météorologique embarquée, simple à piloter par un membre d'équipage. Nous avons réalisé un programme en C sur la carte NUCLEO-L476RG, qui mesure la température de l'air, l'humidité, la luminosité et la position GPS, date chaque mesure et l'enregistre sur une carte SD. La station fonctionne selon quatre modes pilotés par deux boutons, signale six types d'erreurs par sa LED, se configure par la liaison série, et un script automatise la compilation et le téléversement. Dans un contexte maritime, cela donne une station autonome, dont l'état se lit d'un coup d'œil et dont les données se récupèrent sans risque grâce à la carte SD. Merci pour votre attention ; nous sommes maintenant à votre disposition pour vos questions. »
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• Si la démonstration suit immédiatement la présentation, terminer plutôt par : « Merci pour votre attention ; nous passons maintenant à la démonstration. »
• Ne pas présenter de résultat d'essai qui ne soit pas documenté : la démonstration montrera le fonctionnement réel.

## Slide 17: Brochage et paramètres de configuration
ANNEXE · RÉSERVE POUR LES QUESTIONS
Fonction | Broches | Périphérique
LED RGB (R, V, B) | PA0 · PA1 · PA4 | GPIO
Bouton rouge | PC3 | EXTI3, pull-up
Bouton vert (B1) | PC13 | EXTI15_10
DHT11 | PB0 | GPIO bidirectionnel
BH1750 | PB8 (SCL) · PB9 (SDA) | I2C1, 100 kHz
Carte SD | PA5 · PA6 · PA7 · CS PB6 | SPI1 + FatFS
GPS | PC10 (TX) · PC11 (RX) | USART3, 9600 Bd
Console | PA2 · PA3 (ST-LINK) | USART2, 115 200 Bd
Paramètre | Défaut | Plage
LOG_INTERVAL | 10 min | 1–1440 min ou 5–86400S
FILE_MAX_SIZE | 2 Ko (2 048 o) | 256–4 194 304 o
TIMEOUT | 30 s | 1–300 s
LUMIN / _LOW / _HIGH | 1 / 255 / 768 | 0–1 / 0–1023
TEMP_AIR / MIN / MAX | 1 / −10 / 60 °C | 0–1 / −40–85
HYGR / _MINT / _MAXT | 1 / 0 / 50 °C | 0–1 / −40–85
GPS | 1 (marche) | 0–1
Autres commandes
CLOCK=HH:MM:SS · DATE=MM,JJ,AAAA · DAY=MON…SUN · RESET · VERSION · PARAMS · EXIT
Notes: Intervenant : Toute l'équipe · Durée indicative : diapositive masquée
IDÉE ESSENTIELLE — Diapositive de réserve pour répondre aux questions sur le brochage et les paramètres.
À DIRE (oral) —
Diapositive masquée : elle n'apparaît pas pendant le diaporama. Pour l'afficher pendant les questions, taper 17 puis Entrée en mode diaporama.
PRÉCISIONS TECHNIQUES (si questions) —
• LOG_INTERVAL=10 signifie 10 minutes ; LOG_INTERVAL=20S signifie 20 secondes (pratique pour les essais).